## Slide 1: Linux Plus-E DLL 사용 매뉴얼

## Slide 2: 1. 성능 테스트
테스트 환경
  Ubuntu - 22.04.3
  Raspberry Pi OS - Bullseye (23.05.03 Release)
  Raspberry Pi OS - Bookworm (23.12.05 Release)
테스트 방법
  특정 API에 대해 연속 1000회 송신을 10회 반복 후, 평균 시간을 측정
테스트 결과
  윈도우와 거의 동일한 속도 검증

## Slide 3: 2. 다운로드 방법
1. Fastech 홈페이지 접속

## Slide 4: 2. 다운로드 방법
2. 상단 다운로드 탭 – 검색 다운로드 클릭

## Slide 5: 2. 다운로드 방법
3. Linux 검색 후 Plus-E Linux Library 다운로드

## Slide 6: 3. 리눅스 시스템 설정 – 고정 IP 주소 설정
파스텍 제품과 통신하기 위한 Ethernet Port에 대해 파스텍 제품과 게이트웨이를 공유하는 고정 IP 주소 설정이 필요합니다.
1. 터미널에서 OS 네트워크 설정 파일을 엽니다.
> sudo nano /etc/dhcpcd.conf 혹은 sudo nano /etc/network/interfaces (시스템에 따라 상이할 수 있습니다.)
2. 네트워크 설정 파일의 마지막 줄 이후에 다음과 같이 입력합니다. (시스템에 따라 내용이 상이할 수 있습니다.)
(파란 텍스트는 PC 설정에 맞게 수정해 주십시오)
interface eth0 (파스텍 제품과 Ethernet 통신하는 랜카드)
static ip_address=192.168.0.100 (충돌이 발생하지 않는 고정 IP 주소)
static routers=192.168.0.1
3. Ctrl + S > Ctrl + X 를 통해 파일 저장 및 종료 후, sudo reboot 명령어를 통해 시스템을 재부팅 합니다.

## Slide 7: 3. 리눅스 시스템 설정 – 라이브러리 복사
파스텍 라이브러리를 사용하기 위한 Include 폴더는 다음과 같이 구성되어 있습니다.
1. Include 폴더를 프로젝트 폴더로 복사합니다.
2. 파스텍의 공유 라이브러리 파일과 관련 심볼릭 링크를 리눅스 공유 라이브러리 폴더로 복사합니다.
sudo cp –df ./libEziMOTIONPlusE.so* /usr/local/lib
sudo ldconfig

## Slide 8: 4. Plus-E 라이브러리 사용 방법
1. Include 폴더의 FAS_EziMOTIONPlusE.h 를 참조한 후, 파스텍 API를 사용합니다.
2. 프로그램 빌드 시 라이브러리를 참조하여 빌드합니다