## Slide 1: Linux Plus-R DLL 사용 매뉴얼

## Slide 2: 1. 성능 테스트
테스트 환경
  Ubuntu Linux 22.04.3
  Raspberry Pi 3B – 32bit Bullseye (23.05.03 Release)
테스트 방법
  특정 API에 대해 연속 1000회 송신을 10회 반복 후, 평균 시간을 측정
테스트 결과
  윈도우와 거의 동일한 속도 검증

## Slide 3: 2. 다운로드 방법
1. Fastech 홈페이지 접속

## Slide 4: 2. 다운로드 방법
2. 상단 다운로드 탭 – 검색 다운로드 클릭

## Slide 5: 2. 다운로드 방법
3. Linux 검색 후 Plus-R Linux Library 다운로드

## Slide 6: 3. 리눅스 시스템 설정 – Serial Port 설정
파스텍 제품과 통신하기 위해 Serial Port에 대해 구성 설정이 필요합니다.
1. OS 설정에 따른 Serial Port는 활성화합니다.
예시) 라즈베리파이 OS의 경우 다음과 같이 설정 > sudo raspi-config > Interface Options > Login Shell(No) > Serial Port Enable(Yes)
2. 연결된 Serial Port를 확인합니다. (연결 방식과 환경에 따라 Serial Port 이름이 달라집니다)
> ls –l /dev/tty*
3. 연결된 Serial Port를 사용하려면 실행 권한이 필요합니다. (아래 중 선택하여 수행)
3-1. 프로그램 실행 시 sudo 명령어 사용
> sudo ./test
3-2. Serial Port에 대해 실행 권한 부여
> sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0

## Slide 7: 3. 리눅스 시스템 설정 – 라이브러리 복사
파스텍 라이브러리를 사용하기 위한 Include 폴더는 다음과 같이 구성되어 있습니다.
1. Include 폴더를 프로젝트 폴더로 복사합니다.
2. 파스텍의 공유 라이브러리 파일과 관련 심볼릭 링크를 리눅스 공유 라이브러리 폴더로 복사합니다.
sudo cp –df ./libEziMOTIONPlusR.so* /usr/local/lib
sudo ldconfig

## Slide 8: 4. Plus-R 라이브러리 사용 방법
Windows 라이브러리와 다르게 Linux 라이브러리는 Connect 시 Port ID를 설정하고 해당 Port ID를 이용해 명령합니다.
Port ID

## Slide 9: 4. Plus-R 라이브러리 사용 방법
1. Include 폴더의 FAS_EziMOTIONPlusR.h 를 참조한 후, 파스텍 API를 사용합니다.
2. 프로그램 빌드 시 라이브러리를 참조하여 빌드합니다